# оглавление

Введение	3

Перспективы развития города	4

Комплексная оценка территории	5

Архитектурно-планировочное решение	6

Социальная сфера	7

Производственные территории	9

Транспорт	10

Водоснабжение, канализация, санитарная очистка	12

Энергоснабжение	13

Средства связи	14

Инженерная подготовка и защита территории	15

Озеленение	16

Охрана окружающей природной среды	17

Основные технико-экономические показатели	19

Рекомендации по дальнейшей разработке проектной документации                    в развитие генерального плана и проекта планировки	21

# Введение

Генеральный план, совмещённый с проектом планировки Муниципального образования город Анадырь, выполнен по заказу Администрации МО г. Анадырь в составе градостроительной документации  по Договору с ОАО «СибЗНИИЭП», г. Новосибирск (№ 102-07-2003-ГП-АНА-СУБ от 24 июля 2003 года)

Предыдущая корректировка генерального плана выполнена в 1985 году на расчётную численность населения 25 тыс. человек с проектным сроком на 2005 год. Настоящая разработка вызвана необходимостью создания современной градостроительной документации, которой Администрация муниципального образования сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях

В основу разработки данного проекта положено новое представление о генеральном плане как о прогнозном документе, отражающем объективные процессы в жизни города, которые диктуются его ресурсными возможностями. Генеральный план разработан с учётом территориальных, водных, демографических ресурсов города и его социально-экономического потенциала.

Генплан определяет наиболее целесообразный режим использования территории, направление развития и совершенствования планировочной структуры, решение принципиальных вопросов инженерно-транспортного обустройства и охраны окружающей среды, обеспечивающих устойчивое развитие города и безопасность проживания населения.

Предполагается, что на основе решений генерального плана Администрацией муниципального образования будет сформирована база правовой и проектной документации, обеспечивающей разработку и осуществление градостроительных программ во всех сферах городского хозяйства и строительства, а также подготовлена система правовых актов муниципального уровня (правила застройки, правила землепользования).

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития города, в которой были определены потенциал, масштабы, сценарии возможного развития г. Анадырь, варианты организации инженерно-транспортной инфраструктуры.

Перспективы города не требуют территориальной экспансии и могут быть реализованы за счет внутренних резервов в пределах современного тела застройки за счет интенсификации использования территорий

Анадырь рассматривается как политический, административно-управленческий, культурный и образовательный центр Чукотского автономного округа, опорный пункт освоения его ресурсной базы, базовый центр материально-технического снабжения административного района, один из главных транспортных узлов Чукотки

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Расчётный срок генплана – 10-15 лет

Основа стратегии развития города – «столичная» роль Анадыря

Качественные сдвиги предусматриваются во всех сферах жизни города, в его облике и планировочной структуре, градостроительных параметрах, транспортном оснащении, инженерном обустройстве, социальном многообразии

Перспективы города будут определяться возможностями и масштабами ресурсной базы округа, прилегающего района и собственно города

Предусматривается развитие промышленной функции на базе накопленного потенциала, формирование новых отраслей с учётом местных природных ресурсов округа и центра подготовки кадров, нужных региону

Транспортно-географический потенциал позволяет развивать функции транспортного узла

Предусматривается расширение культурно-образовательных функций города, формирование центра этнической культуры коренных народов Севера, развитие традиционных народных промыслов c использованием местных природных ресурсов

Планируется создание новой сферы хозяйственной деятельности – познавательного и спортивного туризма

Предусматривается развитие функций города как регионального оздоровительного центра

Предлагается развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания для достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам экономически развитых северных стран

Развиваются отрасли жизнеобеспечения, бесперебойность функционирования которых особенно важна в условиях Севера

Предусматривается развитие малого бизнеса во всех отраслях сферы производства и социальной сферы

На период градостроительного прогноза Анадырь рассматривается как межрегиональный транспортно-распределительный узел и административно-деловой и культурный центр Крайнего Севера

Одна из основных задач окружной и городской Администраций – создание благоприятного инвестиционного климата

На проектный срок закладывается стабилизация численности населения города на уровне 14 тыс. жителей (с учётом временно пребывающего населения), за проектный срок – до 15-16 тыс. жителей

# Комплексная оценка территории

В проекте использован метод комплексной оценки территории для выявления основных ограничений на ее использование

Ограничения обусловлены преимущественно природно-экологическими, санитарно-гигиеническими и инженерно-геологическими факторами

Оценка производилась под жилые и производственные функции

Выделены следующие категории территорий под селитебные функции:

пригодные, в пределах которых реализация функции в принципе возможна;

условно пригодные, в пределах которых реализация функции возможна при соблюдении ряда обязательных условий, осуществлении комплекса природоохранных и других мероприятий;

непригодные, в пределах которых реализация функции либо запрещена, либо невозможна (уклоны рельефа более 30%, болота, абразия, обвально-осыпные процессы, термокарст, мерзлотное пучение, 1-ый паводок, СЗЗ предприятий, прибрежная защитная полоса Анадырского лимана, природные территории, сохраняемые в состоянии, близком к естественному, I пояс ЗСО водозабора).

Определены пригодные по комплексу факторов территории для размещения новых или выносимых из жилой застройки производственных объектов.

Результаты комплексной оценки легли в основу проектных решений генерального плана

# Архитектурно-планировочное решение

Проектные предложения по планировочной структуре и функциональному зонированию территории города опираются на сложившуюся структуру городской среды и транспортную схему

Проектом предлагается сохранение компактности основного городского ядра, замена деформированных и малоценных зданий сложившихся жилых комплексов и строительство новых с замкнутыми дворовыми пространствами

Жилая застройка предлагается многоэтажными домами (4-6 этажей), на Тавайвааме – малоэтажными (1-3 этажа) жилыми группами

Предусмотрена трансформация производственных районов с учетом сложившейся ситуации. В южной производственной зоне выделен резерв под складские и выносимые по планировочным соображениям объекты

Предусматривается вывод объектов, занимающих ценную в градостроительном отношении территорию либо не соответствующих санитарным требованиям к территории

Проектируются новые транспортные направления, берущие на себя часть нагрузки движения легкового и общественного транспорта, обеспечивают обслуживание новых и существующих жилых образований, общественных центров

Дальнейшее формирование городской среды предлагается за счет «встраивания» отдельных элементов в уже освоенные и застроенные части города, компактного размещения служб общественного назначения

Главная улица города – ул. Отке – сохраняет свое значение, как основная композиционная ось. Она формируется зданиями общественных организаций муниципального и окружного значения

Предусмотрена развитая система центров обслуживания разного уровня и назначения. В местных климатических условиях предпочтение отдано многофункциональным центрам

В районе Ледового дворца и спортивно-досугового комплекса предложено развитие многофункционального центра отдыха спортивно-оздоровительного и развлекательно-познавательного характера с размещением зданий кукольного театра, детской библиотеки, школы искусств

Зарезервирована зона для создания этнографического центра коренных жителей Чукотского полуострова и Аляски (Тавайваам) с комплексом гостиниц, территорией для проведения народных праздников

Планировочное решение содержит предложения по организации системы озелененных территорий общего пользования (в основном, небольших скверов и бульваров)

Главный въезд в город оформлен лугопарковой зоной со спортивными сооружениями на левом берегу р. Казачки. Здесь же размещается новое здание городской администрации, за проектный срок предлагается комплекс малоэтажной элитной жилой застройки

# Социальная сфера

На перспективу предлагается развитие социальной сферы с учётом «столичного» статуса Анадыря

Предусмотрено создание условий для рынка жилья с целью удовлетворения индивидуальных потребностей населения в разных типах и качестве жилья

Планируется создание комфортных условий проживания (качество окружающей среды, доступность центра города, обслуживающих комплексов и мест приложения труда)

Предусмотрено создание развитой системы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень в сфере обслуживания с увеличением занятости

Территориальное развитие города определено на расчётный срок 10-15 лет исходя из средней жилищной обеспеченности на одного жителя до 23 м2 общей площади

Сохраняемый жилищный фонд с учётом убыли фонда составит 227 тыс. м2 общей площади

Новое строительство принято в соотношении: многоэтажное многоквартирное – 85-87%, малоэтажное высокоплотное и блокированное – 13-15%

Средняя плотность застройки с учётом существующей – 250 чел/га

Объем нового строительства составит 90-93 тыс. м2 общей площади

Для освоения обозначенных объёмов нового строительства потребуется среднегодовой ввод жилищного фонда до 5-6 тыс. м2 общей площади в год

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки (320 тыс. м2 общей площади) позволит расселить 14 тыс. человек

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки на I очередь – 285 тыс. м2 общей площади

Предусматривается территориальное развитие города за пределами расчётного срока. Ориентировочная жилищная ёмкость резервных территорий составляет 50-55 тыс. м2 общей площади, на которой возможно расселение 2-2,5 тыс. жителей

Общая жилищная ёмкость проектируемой территории с учётом резервов составляет 370-375 тыс. м2 общей площади

Демографическая ёмкость с учётом резервов:

при обеспеченности 23 м2/чел. – 16 тыс. жителей;

при обеспеченности 25 м2/чел. – 15 тыс. жителей;

при обеспеченности 30 м2/чел. – 12-13 тыс. жителей

Учитывая масштабы города, предлагается 2-х уровневая структура культурно-бытового обслуживания населения

Для организации общественного обслуживания предложено использовать принципы кооперирования учреждений обслуживания и отдельных функциональных блоков учреждений, обеспечивающих различные формы обслуживания

Многофункциональные общественные зоны, в зависимости от размеров и характера планировочной организации, решаются как системы взаимосвязанных общественных пространств

Совершенствование планировочной организации и расширение территории городского центра обеспечит повышение уровня благоустройства территории, рациональную организацию движения транспорта и пешеходов

Потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ на определённый период

# Производственные территории

Предусмотрен переход от экстенсивного использования производственных территорий к интенсивному, благоустройство и формирование небольших многофункциональных центров обслуживания

Предлагается улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки для более эффективного использования, повышения надежности и безопасности транспортного обслуживания, эффективности работы промышленного транспорта

Площадь производственных территорий на проектный срок практически не изменяется и составит около 180 га

За пределами обходной дороги в южной производственной зоне намечено порядка 15 га резервных территорий, которые могут быть использованы для размещения новых и выносимых из жилой застройки объектов

Проектом учитывается строительство газомоторной ТЭЦ, очистных сооружений канализации (городских и с. Тавайваам) и ЛОСЛК

# Транспорт

Поддерживается устойчивая связь города с аэропортом (вертолетами – от вертолетной площадки в южной части города, паромным сообщением – в период навигации, зимниками – в зимний период).

Развивается сеть  автомобильных дорог в прилегающем районе

Морской торговый порт сохраняется на своих территориях, упорядочивается движение грузового автомобильного транспорта к морским районам порта в обход жилых территорий

Предусматривается строительство грузового терминала для контейнеров и техники за пределами селитебной территории

Предлагается реконструкция причала № 11. обустройство паромно-пассажирского причала в порту Анадырь, строительство пассажирского павильона и паромно-пассажирского причала на левом берегу лимана, сооружение мола для отстоя портофлота в зимний период, сохранение лодочных гаражей (при условии благоустройства территории и расчистки устья реки Казачка)

Предусмотрено строительство сети автомобильных дорог федерального значения (Западно-Озерное месторождение Анадырь – Билибино (Певек) с паромным сообщением через Анадырский лиман), окружного значения (Канчалан – Марково – Омолон с автомобильным подъездом к городу Анадырь по правому берегу Анадырского лимана)

Намечается обустройство дорог для эксплуатации в зимний период времени, введение автобусного сообщения с прилегающим районом, строительство автостанции

Рекомендуется разработка ТЭО защиты нефтебазы от катастрофического паводка (замена 3-х резервуаров на существующей площадке, либо перенос нефтебазы на новую площадку) и создание нового нефтеналивного района с выносным перекачивающим устройством (ВПУ)

Предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети, строительство двух мостов через р. Казачку, соединяющих ул. Партизанскую с косой Александра и ул. Полярная и с. Тавайваам

Учитывается поддержка и развитие сети муниципального транспорта с использованием микроавтобусов и автобусов малой вместимости с целью улучшения показателей работы на городских маршрутах

Прогнозируется рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями (с учетом местных условий) до 160-200 автомобилей на 1000 жителей (в том числе ведомственных, индивидуальных, такси)

Ожидаемый парк индивидуальных легковых машин составит 900-1000 единиц. Предусматривается 100% обеспечение гаражами владельцев частных автомобилей (климатическом подрайоне I–Г)

Новые здания и сооружения в городе предусматриваются с учетом строительства стоянок и мест для хранения автомобилей в нижних этажах

Запрещается движение грузового транспорта по центральным улицам города. Гаражи предприятий, расположенных в жилых зонах (ОАО «УМС» Чукотское, «Ямата», УВД ЧАО, пожарная часть № 5), предлагаются к постепенному выводу в производственные зоны

Автохозяйства и сеть обслуживания транспорта, размещенные в производственных зонах, сохраняются на своих территориях

# Водоснабжение, Канализация, Санитарная очистка

Водоснабжение города осуществляется из поверхностного источника – водохранилища на р. Казачке – с поверхностным водозабором максимальной производительностью 1600 м3/час

Подготовка воды питьевого качества осуществляется на водоочистной станции суммарной производительностью 360 м3/час

Расчетные расходы водопотребления на расчетный срок составляют 283 м3/час, т. е. потребности города в воде питьевого качества обеспечиваются возможностями водозабора и ВОС с запасом

Схема водоснабжения централизованная, двухзонная

Предусматривается дальнейшее развитие сети водоводов и сооружений по мере необходимости

Схема канализации города полная раздельная

Очистные сооружения канализации в городе отсутствуют

В основу проектной схемы канализации положена существующая в городе схема и предложения ГП ЧАО «Чукоткоммунхоза»

Предусматривается создание единой централизованной системы канализации, позволяющей практически все стоки города направить на проектируемые очистные сооружения канализации, размещаемое в конце ул. Полярной, рядом с мостом через р. Казачку

Производительность очистных сооружений принята 7-8 тыс. м3/сут

В соответствие с требованиями санитарных норм, очищенные канализационные стоки при помощи напорного коллектора и глубоководного выпуска (с рассеивающим оголовком) отводятся в лиман

Предусматривается дальнейшее развитие сети канализации по мере необходимости

Утилизация ТБО производится на городской свалке (площадь 7,8 га), расположенной в 3-х км от селитебной территории, в западном направлении, на юго-восточном склоне г. Михаила. Территория отведена под строительство полигона ТБО

К концу проектного срока намечается строительство предприятия по переработке ТБО

# Энергоснабжение

Электроснабжение и теплоснабжение г. Анадыря осуществляется от Анадырской ТЭЦ. Топливом для ТЭЦ является анадырский уголь

Установленная мощность ТЭЦ: электрическая – 56 МВт, тепловая – 160 т/ч (96 Гкал/ч)

ТЭЦ отпускает тепло промышленности в количестве 2,2 т/ч пара и жилищно-коммунальному сектору – 48,0 Гкал/ч

В настоящее время загрузка ТЭЦ составляет 25-30 %

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей составят 4,0 тыс. кВт на I очередь строительства и 6,2 тыс. кВт – на проектный срок

Суммарные максимально-часовые нагрузки тепла по городу составят: на I очередь строительства 69,2 Гкал/ч, с учетом Кветра=1,2 (для зданий на открытой местности, не защищенной от ветров) – 83,0 Гкал/ч, на проектный срок 77,7 Гкал/ч, с учетом Кветра – 93,2 Гкал/ч

Сооружается новая газомоторная ТЭЦ (ГМ ТЭЦ) на западной окраине г. Анадыря в районе горы Верблюжьей. Топливом для ГМ ТЭЦ будет служить природный газ открытого на территории округа Западно-Озерского месторождения. До г. Анадырь сооружен магистральный газопровод. Работа двух источников позволит обеспечить надежное электро- и теплоснабжение города

Полная установленная генерирующая мощность ГМ ТЭЦ составит 32,3 МВт, первого пускового комплекса – 28,65 мВт

Суммарная установленная тепловая мощность ГМ ТЭЦ при работе на газе – 83,68 МВт (71,95 Гкал/ч), при работе на дизельном топливе – 64 МВт (55,03 Гкал/ч)

Связь ГМ ТЭЦ с сетями 35 кВ города и района будет осуществляться по четырём ЛЭП 35 кВ

Суммарная протяженность магистральных тепловых сетей составляет 1720 м со средним диаметром 358 мм. Схема теплоснабжения – закрытая (за исключением села Тавайваам)

Предлагается ликвидация неработающей дизельной электростанции

В южной части города в районе водохранилища сооружена АГРС

Предлагается перевод существующей Анадырской ТЭЦ на природный газ

# Средства связи

Телефонизация потребителей города осуществляется от двух автоматических телефонных станций (АТС): в окружной администрации и городская АТС

Емкость АТС составляет 5800 №№, из которых 650 №№ - свободные

На перспективу суммарное насыщение телефонной связью квартирного сектора и объектов народнохозяйственного сектора составит 5520 номеров на I очередь строительства и 5760 номеров на проектный срок

Емкость существующей АТС позволяет обеспечить проектные потребности города в телефонных номерах

В городе насчитывается 3920 радиоточек. Отмечена тенденция снижения количества пользователей

Телевизионное вещание в городе осуществляется по трехканальной системе по пяти программам: «1 канала», «Россия», СТС, «Культура» и НТВ. Прием и передача производится через наземную станцию спутниковой связи «Орбита»

# Инженерная подготовка и защита территории

Территория Анадыря входит в область сплошного распространения вечномерзлых грунтов с развитием таликовых вод по речным долинам

Город расположен на берегу Анадырского лимана в устье р. Казачки

Пойма реки затапливается паводками собственно реки, нагонными паводками со стороны лимана, возможно затопление катастрофическим паводком от разрушения плотины Анадырского водохранилища

Наибольшей величины паводок 1% обеспеченности достигает во время нагонов со стороны лимана

Непосредственно территория, занимаемая городской застройкой, расположена на коренном цоколе вулканогенного осадочного комплекса, глубина залегания кровли которого, как правило, не превышает 15 м. Этим определяется возможность широкого использования в названных пределах свай-стоек

Освоение вечномерзлых грунтов осуществляется по первому принципу, т. е. вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течении всего периода эксплуатации сооружения

Неправильная эксплуатация оснований зданий и сооружений привела (и далее будет приводить) к ухудшению геокриологической ситуации, а, следовательно, к разрушению сначала фундаментов зданий и сооружений, а затем – к деформациям разной степени самих сооружений и даже к массовым катастрофическим деформациям и авариям сооружений

Одна из основных причин деградации мерзлоты на территории города – отсутствие регулирования с тока поверхностных вод, в результате чего обеспечивается питание постоянно действующих потоков грунтовых вод и, следовательно, поступление в грунты значительного количества тепла

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной защите и подготовке территории: освоение и эксплуатация вечномерзлых грунтов оснований по первому принципу; вертикальная планировка и организация поверхностного стока путем строительства открытых водостоков; очистка поверхностного стока; защита от затопления отсыпкой скального грунта; противоэрозионные мероприятия (берегоукрепление и рекультивация территории)

# Озеленение

Проектируемая система озелененных территорий города складывается из озелененных территорий общего пользования; озелененных территорий ограниченного пользования; озелененных территорий специального назначения; рекреационных зон

Площадь озелененных территорий общего пользования на 1-ю очередь составит 5,82 га (4,6 кв. м на 1 жителя), на проектный срок – 7,4 га (5,2 кв. м)

Внутри селитьбы не предусмотрено создание крупных зеленых устройств площадью более 1 га

Территория в районе Ледового Дворца представляет собой систему спортивных площадок для зимних и летних видов спорта, скверов с детскими игровыми площадками, с учётом строительства рядом здания бассейна

Проектируется создание скверов у административных, общественных зданий, на перекрестках улиц, бульвара вдоль Анадырского залива, прогулочного партера  у Дома культуры

Система озелененных территорий общего пользования дополняется озелененными территориями ограниченного пользования на участках дошкольных и образовательных учреждений, больниц, внутриквартальными насаждениями

Зеленые насаждения на открытом воздухе дополняются зимними садами и зелеными уголками отдыха в учреждениях, школах, детских садах, поликлиниках (из расчета 0,1-0,3 кв. м на 1 посетителя)

Предлагается организовать 3 рекреационные зоны: у реки Казачки, у Анадырского Лимана и в районе ул. Береговой

Сохраняется и благоустраивается рекреационная зона у Анадырского лимана в районе ООО «Анадырьстрой»

В связи с коротким сроком функционирования в течение года проектируется 3 небольших открытых плоскостных спортустройства. Общая площадь стадионов к концу проектного срока достигнет 2,0 га (1,4 кв. м на 1 жителя

# Охрана окружающей природной среды

Наиболее распространенные конфликтные ситуации связаны с нарушением требований санитарных норм и правил (жилые здания, детские дошкольные учреждения, школы, корпус больницы и спортивные объекты в санитарно-защитных зонах)

Распространены конфликтные ситуации, связанные с нарушением водоохранного законодательства (несоответствие градостроительного использования территории режиму водоохранных зон и прибрежных защитных полос)

Предусмотрена возможность обеспечить соблюдение природно-экологических планировочных ограничений, санитарно-гигиенических нормативов и природоохранных требований к городской застройке не только за счет мер градостроительного характера, но и посредством реализации комплекса инженерно-технических, технологических и организационных природоохранных мероприятий

Для реализации «идеально чистых» экологических решений потребуется значительные материальные затраты на перебазирование «конфликтующих» с санитарным и природоохранным законодательством объектов

Предлагается сокращение размеров СЗЗ ОП «Анадырская ТЭЦ» с 500 до 300 м за счет перевода ТЭЦ на природный газ (резервное топливо – мазут)

Размещение городских очистных сооружений канализации предусмотрено в комплексе с ЛОСЛК на территории выносимой базы «Вторчермет».

Предусматривается перебазирование и ликвидация следующих объектов: дизельная электростанция; склады «Чукоткоммунхоза»; участок ОАО ПКП «Темп»; предприятие по выделке шкур (в случае невозможности его выноса необходима организация и озеленение СЗЗ с отселением проживающих на её территории за счёт средств предприятия); база «Вторчермет»; производственная база УПТК; склад угля Анадырской ТЭЦ; склад у строящегося пищекомбината ООО «Фактория»; ЗАО «Северовостокэнергомонтаж»; АМУ «Северовостоксантехмонтаж»; пожарное депо; столярные и ремонтные мастерские «Анадырькоммунхоза»; склады и гараж (по ул. Куркутского); открытый склад контейнеров (п. Тавайваам)

В соответствии с требованиями раздела 2.19 СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03 учтены возможности сокращения санитарно-защитных зон следующих объектов: ОАО «Анадырьморпорт»; фирма «Ямата Ятырым Иншат Туризм Ве Тиджарет А. Ш.»; пищекомбинат «Анадырский» (объекты восточной периферии площадки); Анадырская ТЭЦ; ООО «Анадырьстрой»; ООО «Автотранспортник Севера»; Муниципальное предприятие пассажирского автотранспорта (МППА)

На проектный срок количество жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, сократится со 122,2 тыс. м2 общей площади до 28,8 тыс. м2

Количество проживающих на территории санитарно-защитных зон семей сократится с 2100 до 500

Из 10 детских, образовательных, лечебных и спортивных учреждений, находящихся в настоящее время в санитарно-защитных зонах, сохранится лишь общеобразовательная школа по ул. Мира (в СЗЗ фирмы «Ямата Ятырым»)

Предусматриваются следующие природоохранные мероприятия градостроительного характера:

организация и контроль санитарного режима зоны санитарной охраны городского водозабора хозяйственно-питьевого назначения в составе двух поясов

организация, расчистка водоохранной зоны Анадырского лимана, р. Казачка и ее притоков с контролем установленного режима

организация, расчистка, залужение и контроль установленного режима прибрежной защитной полосы Анадырского лимана

ликвидация и рекультивация существующих неорганизованных свалок мусора и производственных отходов как очагов комплексного загрязнения почв, грунтов, грунтовых вод и атмосферного воздуха

рекультивация и экологическая реабилитация нарушенных территорий

охрана и восстановление естественных природных комплексов (сохранение в состоянии, близком к естественному)

сохранение и благоустройство историко-архитектурного комплекса «Коса Александра» (историко-этнографический памятник – согласно Решению малого Совета Анадырского городского Совета народных депутатов от 03.06.92 № 500/01-281)

сохранение памятников истории: Православного Храма Преображения Господня, Мемориального комплекса первому Ревкому Чукотки, памятника В. И. Ленину, здания Дворца детского и юношеского творчества (согласно письму ГУ «Музейный центр «Наследие Чукотки» от 10.10.03)

Проектом предусматривается сохранение естественных ландшафтов, восстановление утраченных природных комплексов и резервирование природных территорий в качестве элементов формируемого природно-экологического каркаса города

# Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах МО |  | 2068 | 2068 | 2068 5300 * |
| 1.2. | Из неё в границах проекта: - жилые и общественно-деловые зоны | га | 56 | 65 | 87 |
| 1.3. | - резервы жилых и общественных зон |  | - | - | 16 |
| 1.4. | - промышленные и коммунально-складские |  | 185 | 185 | 177 |
| 1.5. | - резервы промышленных и коммунально-складских зон |  | - | - | 15 |
| 1.6. | - зелёные насаждения общего пользования |  | 1,76 | 5,82 | 7,42 |
| 1.7. | - Обеспеченность на 1 жителя | м2 | 1,6 | 4,6 | 5,3 |
|  | - Резервы рекреационных зон |  | - | - | 20,0 |
| 2. Население |
| 2.1. | Расселяемое население | тыс. чел. | 11,0 | 12,5 | 14,0 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 266,6 | 285,0 | 320,0 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда |  | - | 16,61 | 39,61 |
|  | в том числе деформированного |  | - | 6-7 | 8-10 |
|  | - по отношению к существующему фонду | % | - | 6,2 | 14,9 |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 250,0 | 227,0 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего |  | - | 35,0 | 93,0 |
| 3.5. | Структура нового жилищного строительства | % | - | 100,0 | 100,0 |
|  | - многоэтажное секционное |  | - | 95,0 | 85,0 |
|  | - малоэтажное высокоплотное и блокированное |  | - | 5,0 | 15,0 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность общей площадью | м2 на 1 чел. | 24,2 17-182 | 22,83 | 23,04 |
| 3.7. | Жилищная ёмкость резервных территорий | тыс. м2 общей площади | - | - | 50-55 |
| 3.8. | Демографическая ёмкость резервных территорий | тыс. чел. | - | - | 2,0-2,5 |
| 1- цифра может быть уточнена после проведения технической инвентаризации зданий, в том числе деформированных; 2 - качественным жильём; 3 - 23 м2 - для постоянного населения, 14 м2 – для временного; 4 - 24-25 м2 - для постоянного населения, 15-16 м2 – для временного. |
| * - 5300 га - в границах проектируемой черты городского округа (Закон Чукотского автономного округа № 40-03 от 29.11.2004 г. «О статусе и границах муниципального образования город Анадырь» )- проект не прошёл ещё утверждения в Госдуме Чукотского АО |
| 4. Транспортная инфраструктура |
| 4.1. | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети | км | 9,45 | 10,2 | 10,9 |
|  | Объездная дорога |  | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| 4.2. | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/км2 | 3,12 | 3,25 | 3,44 |
| 4.3. | Количество искусственных сооружений, в том числе тоннели, мосты | ед. | 3 | 3 | 4 |
| 4.4. | Маршруты муниципального транспорта (автобуса) | кол-во | 2 | 2 | 3 |
| 4.5 | Длина сети | км | 5,6 | 6,8 | 9,0 |
| 4.6 | Суммарная протяженность автобусных маршрутов | км | 15,5 | 16,7 | 20,6 |
| 4.7 | Плотность маршрутной сети | км/км2 | 1,25 | 1,5 | 2,00 |
| 4.8 | Средняя дальность поездки | км | - | 1,3 | 1,42 |

Продолжение основных технико-экономических показателей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 5.1. | Водоснабжение |
| 5.1.1. | Объём хозяйственно-питьевого водопотребления, всего | тыс. м3 в сутки | 4,8 | 6,1 | 6,8 |
| 5.1.2. | Источники водоснабжения | Поверхностные |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на 1 чел. | 384 | 488 | 486 |
| 5.2. | Канализация |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | тыс. м3 в сутки | 5,5 | 5,3 | 5,9 |
| 5.2.2 | Мощность очистных сооружений |  | - | - | 8,0 |
| 5.3. | Санитарная очистка |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тыс. м3 в год |  |  |  |
| 5.3.2 | - на свалку |  | 4,0 | - | - |
| 5.3.3 | - на полигон |  | - | 4,0 | - |
| 5.3.4 | - на мусороперерабатывающее предприятие |  | - | - | 4,4 |
| 5.4. | Электроснабжение |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 4,0 | 6,2 |
| 5.4.2. | Удельная электронагрузка | Вт/чел. | - | 320 | 440 |
| 5.4.3 | Источники покрытия электронагрузок |  | ГМ ТЭЦ и Анадырская ТЭЦ |
| 5.5. | Теплоснабжение |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 48,0 | 83,0 | 93,2 |
| 5.6. | Газоснабжение |
| 5.6.2 | Источники подачи газа | от Западно-Озёрного месторождения |
| 5.7. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Количество номеров | №№ | 5150 | 5520 | 5760 |
| 5.8. | Инженерная защита и подготовка территории |
| 5.8.1 | Ливневая канализация | км | - | 2,5 | 7,5 |
| 5.8.2 | Нагорные каналы |  | - | 1,5 | 1,5 |
| 5.8.3 | Берегоукрепление |  | - | 0,45 | 1,0 |
| 5.8.4 | Подсыпка территории | тыс.м3 | н/д | 60,0 | 80,0 |
| 5.8.5 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт. | - | - | 1 |
| 6. Охрана окружающей среды |
| 6.1 | Жилищный фонд в СЗЗ | тыс. м2 | 122,2 |  | 28,8 |
| 6.2 | Население, проживающее на территории СЗЗ | тыс. семей | 2,1 |  | 0,5 |
| 6.3 | Доля населения, проживающего в СЗЗ | % | 47,0 |  | 9,0 |

# Рекомендации по дальнейшей разработке проектной документации в развитие генерального плана и проекта планировки

( Программа сноса и замены малоценного аварийного и деформированного жилищного фонда и мероприятий по переселению жителей.

( Проект упорядочения производственных зон города.

( Проект перевода Анадырской ТЭЦ на природный газ.

( Сводный том ПДВ предприятий г. Анадырь.

( Проекты санитарно-защитных зон производственных, коммунальных, складских и транспортных объектов г. Анадырь.

( Проект канализования города Анадырь с очисткой канализационных стоков на городских очистных сооружениях.

( Проект городских очистных сооружений канализации.

( Схема ливневой канализации и локальных очистных сооружений  ЛК.

( Проект зон санитарной охраны городского водозабора из поверхностного водоисточника на р. Казачке.

( Проект размещения гаражей и автомобильных стоянок на территории города.

( Технико-экономическое обоснование (ТЭО) выбора площадки для перевода нефтебазы и нового нефтеналивного причала с проработкой варианта с выносным перекачивающим устройством.

( ТЭО (Проект) развития автомобильных дорог в прилегающем районе с подъездом к городу Анадырь.

( Обоснование и разработка пригородных автобусных маршрутов в прилегающем районе со строительством автостанции на ул. Энергетиков.

( Исследования техногенных наледей на территории г. Анадырь для предотвращения негативных последствий их влияния на городскую застройку и инфраструктуру.